## Slide 1
PROJECTION ORTHOGONALE
1 an
2 ans
0

## Slide 2
X
I – NOM DES VUES PRINCIPALES
Très souvent une seule vue n’est pas suffisante pour définir l’objet (la pile).
Pour exécuter d’autres vues, l’observateur se déplace autour de l’objet en respectant les règles d’obtention des vues.
Exemple :
Le Nom d’une vue = La Position de l’observateur correspondante
1ère position :
Vue obtenue
L’observateur est…………….…de l’objet, on obtient ………………….…………….….…
en face
La vue de FACE
Notes: <number>

## Slide 3
I – NOM DES VUES PRINCIPALES
2nd position :
Vue obtenue
L’observateur est…………….…de l’objet, on obtient ………………….…………….….…
à droite
la vue de DROITE

## Slide 4
A RETENIR
On peut obtenir 6 vues principales :
Vue de face, vue de droite, vue de gauche,
vue de dessus, vue de dessous, vue arrière.
La vue de face donne le plus de détails sur les formes de l’objet.
I – NOM DES VUES PRINCIPALES

## Slide 5
Ii – POSITION DES VUES PRINCIPALES
Symbole de disposition Européenne des vues :

## Slide 6
Ii – POSITION
DES VUES PRINCIPALES
en face
Vue de FACE
A Vue de FACE
à droite
Vue de DROITE
B Vue de DROITE
à gauche
à gauche
Vue de GAUCHE
C Vue de GAUCHE
à droite
au dessus
Vue de DESSUS
D Vue de DESSUS
au dessous
au dessous
Vue de DESSOUS
E Vue de DESSOUS
au dessus
à l’arrière
Vue ARRIERE
F Vue ARRIERE
-
+
+
-

## Slide 7
en face
Vue de FACE
A Vue de FACE
à droite
Vue de DROITE
B Vue de DROITE
à gauche
à gauche
Vue de GAUCHE
C Vue de GAUCHE
à droite
au dessus
Vue de DESSUS
D Vue de DESSUS
au dessous
au dessous
Vue de DESSOUS
E Vue de DESSOUS
au dessus
à l’arrière
Vue ARRIERE
F Vue ARRIERE
-
+
+
-
Trait continu fort :
Contour visible
Trait interrompu fin :
Contour caché
Trait mixte fin :
Axe
de centrage des ½ cercles

## Slide 8
en face
Vue de FACE
A Vue de FACE
à droite
Vue de DROITE
B Vue de DROITE
à gauche
à gauche
Vue de GAUCHE
C Vue de GAUCHE
à droite
au dessus
Vue de DESSUS
D Vue de DESSUS
au dessous
au dessous
Vue de DESSOUS
E Vue de DESSOUS
au dessus
à l’arrière
Vue ARRIERE
F Vue ARRIERE
-
+
+
-
Bande d’alignement HORIZONTALE
Bande d’alignement VERTICALE

## Slide 9
en face
Vue de FACE
A Vue de FACE
à droite
Vue de DROITE
B Vue de DROITE
à gauche
à gauche
Vue de GAUCHE
C Vue de GAUCHE
à droite
au dessus
Vue de DESSUS
D Vue de DESSUS
au dessous
au dessous
Vue de DESSOUS
E Vue de DESSOUS
au dessus
à l’arrière
Vue ARRIERE
F Vue ARRIERE
-
+
+
-
Bande d’alignement HORIZONTALE
Bande d’alignement VERTICALE
L
h
l
l
l
l

## Slide 10
en face
Vue de FACE
A Vue de FACE
à droite
Vue de DROITE
B Vue de DROITE
à gauche
à gauche
Vue de GAUCHE
C Vue de GAUCHE
à droite
au dessus
Vue de DESSUS
D Vue de DESSUS
au dessous
au dessous
Vue de DESSOUS
E Vue de DESSOUS
au dessus
à l’arrière
Vue ARRIERE
F Vue ARRIERE
-
+
+
-
Bande d’alignement HORIZONTALE
Bande d’alignement VERTICALE
L
h
l
l
l
l
-

## Slide 11
en face
Vue de FACE
A Vue de FACE
à droite
Vue de DROITE
B Vue de DROITE
à gauche
à gauche
Vue de GAUCHE
C Vue de GAUCHE
à droite
au dessus
Vue de DESSUS
D Vue de DESSUS
au dessous
au dessous
Vue de DESSOUS
E Vue de DESSOUS
au dessus
à l’arrière
Vue ARRIERE
F Vue ARRIERE
-
+
+
-
Bande d’alignement HORIZONTALE
Bande d’alignement VERTICALE
A RETENIR
- La vue de face donne le plus de détails sur les formes de la pièce
- La vue de droite est placée à gauche de la vue de face
- La vue de gauche est placée à droite de la vue de face
- La vue de dessus est placée sous la vue de face
- La vue de dessous est placée au dessus de la vue de face
- La vue arrière est placée à l’extrémité gauche ou à l’extrémité droite.

## Slide 12
EXERCICE N°1 : AMPOULE ELECTRIQUE
On demande : En utilisant les lignes de rappel, trouver la vue de gauche adjacente à la vue de face F. Cocher la case située sous la vue choisie.
F
correspond horizontalement
Ne correspond pas horizontalement
Ne correspond pas horizontalement
Notes: <number>

## Slide 13
EXERCICE N°2 : CALE
On demande : Répondre aux questions ci-dessous sur ce document.
Vue de DROITE (suivant A) :
a) Indiquer dans chaque bulle la surface repérée.
Vue de DESSUS (suivant B) :
a) Dessiner la vue de dessus à l’aide des lignes de rappel et de la ligne de correspondance à 45°
b) Faire la mise au propre de la vue de dessus
c) Repérer les 4 surfaces (S1 à S4) sur la vue de dessus.
S1
S2
S4
S3
A
A
S3
S4
S1
S2
B
B