## Slide 1
1 | Introduction à la
Résistance des Matériaux

## Slide 2
Objectifs
Comportement de la perche :
Résistance
Ou
Rupture?

## Slide 3
1- Sollicitations simples

## Slide 4
2 - Contraintes
Définition :
Les contraintes représentent les efforts de cohésion dans un solide qui permettent à la matière à résister aux sollicitations.
Les contraintes sont issues d'interaction entre des petites parties de la matière (cristaux, molécules ...).
L'équivalent de la contrainte pour un fluide parfait est la pression.
Elles produisent des déformations

## Slide 5
3 - Hypothèses
Matériau :
homogène
isotrope
Élastique (cours terminale)

## Slide 6
3 - Hypothèses
Solides assimilés à des poutres :
Ligne moyenne droite ou à grand rayon de courbure.
Section droite (S) constante ou variant progressivement.
Grande longueur par rapport aux dimensions transversales.
Existence d'un plan de symétrie.

## Slide 7
4 – Efforts de cohésion

## Slide 8
5 – Efforts de cohésion

## Slide 9
6 – Contraintes

## Slide 10
7 – Traction/Compression
Contrainte uniforme et normale à la surface

## Slide 11
7 – Traction/Compression
Hyp : Matériau élastique

## Slide 12
7 – Traction/Compression
Pour que le matériau résiste il faut 𝜎<Re
Mais il faut prendre une sécurité donc on choisit 𝜎<Rpe

## Slide 13
7 – Traction/Compression
Exemple
F=3000 N
Section 10x16
Acier S235
Coefficient de sécurité :10

## Slide 14
8 - Cisaillement
Contraintes tangentielles
Effort tranchant (N)
Section (mm2)
Contrainte tangentielle (Mpa)

## Slide 15
8 - Cisaillement
Condition de résistance :

## Slide 16
8 - Cisaillement
F=400 daN
Diamètre 9mm
Acier E335
Coefficient de sécurité :5

## Slide 17
9 - Torsion
Angle de torsion UNITAIRE (rad.mm-1)
Contrainte tangentielle (MPa)
Rayon (mm)
Module de Coulomb (Mpa)

## Slide 18
10– Concentration de contrainte