## Slide 1
VII | Traitement de l’information

## Slide 2
Traitement de l’information

## Slide 3
Systèmes logiques
Variables d’entrées
Variables de sorties
Variables binaires : Les variables binaires sont des variables (d’entrées et de sorties) qui ne peuvent prendre que 2 valeurs (0 ou 1). On parle alors de niveaux logiques.
Grandeurs analogiques : C’est une grandeur physique qui peut varier de façon continue en fonction du temps. (ex : température, vitesse, tension aux bornes d’une prise réseau, …)
Grandeurs binaires : C’est une grandeur physique à laquelle on associe deux valeurs conventionnelles 0 et 1.
Exemple d’un signal électrique : - 0V  0 logique
- 5V  1 logique

## Slide 4
Système logique
Logique positive/ Logique négative

## Slide 5
Système logique
Système combinatoire ou séquentiel
Exemples de systèmes combinatoires :
- contacteur, vérin sortie ou rentré, lampe allumée ou éteinte..

## Slide 6
Système logique
Exemple

## Slide 7
Système logique
Exemple

## Slide 8
Système logique
Exemple
Système combinatoire ou séquentiel?

## Slide 9
Logique combinatoire
Table de vérité

## Slide 10
Logique combinatoire
Chronogramme

## Slide 11
Logique combinatoire
Fonctions logiques
a | S
0 | 
1 | 
La fonction NON

## Slide 12
Logique combinatoire
Fonctions logiques
La fonction OU (inclusif)

## Slide 13
Logique combinatoire
Fonctions logiques
La fonction ET

## Slide 14
Logique combinatoire
Fonctions logiques
La fonction OU exclusif

## Slide 15
Logique combinatoire
Fonctions logiques
La fonction NON ET

## Slide 16
Logique combinatoire
Fonctions logiques
La fonction NON OU

## Slide 17
Logique combinatoire
Fonctions logiques : exemples

## Slide 18
Logique combinatoire
Fonctions logiques : propriétés

## Slide 19
Logique combinatoire
Fonctions logiques : propriétés

## Slide 20
Détermination d’une fonction logique
Exemple
S=

## Slide 21
Comportement logique intersection
Définition des variables
Grandeurs binaires | Mnémoniques | Logique utilisée

## Slide 22
Comportement logique intersection
Table de vérité
Va | Vb | Vc | Vd | FEO | FNS
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  | 
1 | 0 | 1 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  | 
1 | 1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 | 1 |  | 
FEO=
FNS=

## Slide 23
Comportement logique intersection
Logigramme

## Slide 24
Système à logique séquentielle
Un même état d’entrée du système peut entraîner un état de sortie différent
Apparition de l’effet mémoire

## Slide 25
Le Grafcet

## Slide 26
Le Grafcet
Règle 1 : Situation initiale (étapes initiales)
La situation initiale du Grafcet caractérise le comportement initial de la P.C. vis-à-vis de la P.O.
Elle correspond aux étapes actives au début du fonctionnement (étapes initiales indiquées par un carré double). Il y a toujours au moins une étape initiale.
Règles
Etape initiale

## Slide 27
Le Grafcet
Règles
Règle 2 : Franchissement d'une transition
L'évolution de la situation du Grafcet correspond au franchissement d'une transition. On passe de l'étape n à l'étape n+1 lorsque :
la transition est validée : étapes précédentes actives.
la réceptivité (condition) associée à cette transition est vraie.
Si ces deux conditions sont réalisées, la transition est obligatoirement franchie.

## Slide 28
Le Grafcet
Règles
Règle 3 : Evolution des étapes actives
Le franchissement d'une transition entraîne simultanément l'activation de toutes les étapes immédiatement suivantes et la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes.

## Slide 29
Le Grafcet
Règles
Règle 4 : Franchissements simultanés
Plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies. Pour montrer cette condition, on représente le groupement de liaisons par deux traits parallèles : divergence ou convergence en "ET".

## Slide 30
Le Grafcet
Règles
Règle 5 : Activation et désactivation simultanées
Si, au cours du fonctionnement, une étape est simultanément activée et désactivée, alors elle reste active.

## Slide 31
Le Grafcet
Différentes structures : structure linéaire

## Slide 32
Le Grafcet
Différentes structures : structure en « ou »

## Slide 33
Le Grafcet
Différentes structures : structure en « et »

## Slide 34
Le Grafcet
Différentes structures : saut ou reprise de séquence

## Slide 35
Le Grafcet
Différentes actions: actions à niveaux

## Slide 36
Le Grafcet
Différentes actions: actions mémorisées

## Slide 37
Le Grafcet
Différentes actions: actions temporisées

## Slide 38
Le Grafcet
Différentes actions: actions conditionnelles

## Slide 39
Le Grafcet
Récéptivités : sur front
a
t
↑a
↓a

## Slide 40
Le Grafcet
Récéptivités : comptage

## Slide 41
Le Grafcet
Récéptivités : relative à une étape

## Slide 42
Graphe d’état
Exemple

## Slide 43
Graphe d’état
Description des états
Etat OU : les deux états ne peuvent pas s’exécuter en même temps (ou exclusif)
Etat ET : les deux états peuvent s’exécuter en même temps
Trois types d’actions :
Entry : actions
During : actions (l’écriture de actions suffit )
Exit : actions

## Slide 44
Graphe d’état
Description des transitions
Transition d’un état source vers un état destination
Transition indiquant l’état initial

## Slide 45
Graphe d’état
Exemple : Lave linge
Soit les entrées suivantes :
M : bouton poussoir « Marche » ;
P : « Prélavage » sélectionné ;
C : compteur (minutes)
Durées des différentes étapes fixées par le constructeur :
prélavage : 10 minutes ;
lavage : 30 minutes ;
rinçage : 10 minutes ;
essorage : 5 minutes.

## Slide 46
Graphe d’état
Exemple : Lave linge
Soit les entrées suivantes :
M : bouton poussoir « Marche » ;
P : « Prélavage » sélectionné ;
C : compteur (minutes)
Durées des différentes étapes fixées par le constructeur :
prélavage : 10 minutes ;
lavage : 30 minutes ;
rinçage : 10 minutes ;
essorage : 5 minutes.

## Slide 47
Graphe d’état
Exemple : Lave linge

## Slide 48
Algorigramme
Symboles

## Slide 49
Algorigramme
Structure linéaire

## Slide 50
Algorigramme
Structure alternative
Boucle if

## Slide 51
Algorigramme
Structure itérative
Boucle while

## Slide 52
Algorigramme
Structure reprise de séquence
Boucle for

## Slide 53
Codage de l’information
Pourquoi?

## Slide 54
Systèmes de numération
Numération décimale
(7239)10 = 7239 = (7,2,3,9)10
= 7.103 + 2.102 + 3.101 + 9.100
Digits
Poids

## Slide 55
Systèmes de numération
Numération binaire
(anan-1an-2…a1a0)2=an.2n+an-1.2n-1+an-2.2n-2+...+a1.21+a0.20
n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2n | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256
Chaque code à n bits possèdent 2n combinaisons
Bit de poids fort
Bit de poids faible
Notes: Parler quartet et octet. Donner un exemple à mettre en décimal

## Slide 56
Systèmes de numération
Numération hexadécimale
(N)16=an.16n+an-1.16n-1+an-2.16n-2+...+a1.161+a0.160
Exemple :

## Slide 57
Conversion
Binaire/Héxadécimal
Du binaire à l’héxadécimal :
(110010100110)2 =
De l’héxadécimal au binaire :
(3B7E)16 =

## Slide 58
Conversion
Binaire/Décimal
Du décimal au binaire :
Du binaire au décimal :
(1011)2=1.23+0.22+ 1.21+1.20
=8+0+2+1=11

## Slide 59
Conversion
Héxadécimal/Décimal
Du binaire à l’héxadécimal:
Convertir 248 en base 16, puis 15498 en base 16

## Slide 60
Codage pondéré
Codes naturels
Code binaire codé décimal
Code complément à 1
Code complément à 2

## Slide 61
Codage non pondéré
Code gray
Code p parmi n
Code 2 parmi 5

## Slide 62
Codage numérique